## Slide 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
ФАКУЛЬТЕТ Специальное машиностроение
КАФЕДРА Робототехнические системы и мехатроника
Интеллектуальная манипуляционная робототехническая система для сортировки
отходов в сложной среде
Студент СМ7И-23М Ли Шэньшэнь
Руководитель Романова-Большакова Ирина Константиновна
27/05/2026

## Slide 2
Цель и задачи НИРС
Актуальность
Цель текущего этапа
Задачи
Сортировка бытовых отходов в неструктурированной среде требует гибких робототехнических решений.
Расчетно-теоретическое обоснование схемы и силовой анализ 5-осевого манипулятора для позиционирования в задачах сортировки отходов.
Сформировать требования к манипуляционной системе.
Разработка 3D-модели звеньев и исполнительного схвата.
Математическое описание кинематики (ПЗК по D-H, ОЗК методом Пола).
Динамическая верификация крутящих моментов в среде Simscape Multibody.
Обоснованный выбор и распределение номенклатуры сервоприводов.
Для хаотично расположенных объектов необходим манипулятор, обеспечивающий захват сверху вниз.

## Slide 3
Объект исследования и исходные требования
2
Объект исследования
Лёгкие бытовые отходы, поступающие на линию сортировки.
Типовые объекты:
ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, картонная упаковка, смешанные лёгкие отходы.
Рабочий диапазон
Характерная масса объектов: 20–300 г Расчётная нагрузка манипулятора: 0,5 кг
Условия работы
Неструктурированная среда; случайное расположение и частичное перекрытие объектов.
Исходные требования
Ширина конвейера: 300–350 мм Требуемый рабочий радиус: ρmax ≥ 360 мм

## Slide 4
Сценарий применения
• Конвейерная сортировка лёгких бытовых отходов • Боковое размещение манипулятора у рабочей зоны • Захват сверху вниз и перенос в заданную область
Состав системы
• RGB-камера и модуль распознавания • Блок планирования движения • 5-осевой манипулятор с захватом • Конвейер и зоны сортировки
Сценарий применения и структура системы
изображение → объект → точка захвата → движение → сортировка

## Slide 5
Конструкция манипулятора и основные параметры
5
Обоснование выбранной схемы
• 5-осевая схема обеспечивает захват объектов сверху вниз. • По сравнению с 6-осевой схемой уменьшается конструктивная сложность. • По сравнению с 3–4-осевыми схемами повышается гибкость при работе с перекрытыми объектами.
Параметр | Значение
Тип механизма | 5-осевой последовательный манипулятор
Подвижность системы | 5 осей манипулятора + 1 степень свободы захвата
Максимальный рабочий радиус | 364 мм
Габаритная высота | 429 мм
Длина плеча L1 / предплечья L2 | 101 мм / 94 мм
Эффективная длина инструмента L3 | 169 мм
Максимальное раскрытие захвата | 55 мм
ρmax = 364 мм ≥ 360 мм

## Slide 6
Многотеловая модель
• CAD/URDF-модель перенесена в среду MATLAB/Simscape • Кинематическая цепь построена из Revolute Joint и Solid-блоков • Модель включает звенья, захват и TCP
Проверка корректности
• Локальные системы координат привязаны к суставам • Оси вращения согласованы с D–H описанием • Тестовые конфигурации подтвердили корректное движение модели
Результат
Модель используется для рабочей зоны и динамических моментов.
Многотеловая модель в Simscape Multibody

## Slide 7
Таблица параметров D-H
Кинематическая схема и параметры D–H
D–H-модель используется как основа для решения прямой и обратной задач кинематики.

## Slide 8
Прямая задача кинематики(ПЗК): верификация рабочей зоны
Матричный метод D–H
• Используется произведение однородных преобразований:
По матрице T⁰₅ определяется положение TCP:
Геометрический метод
• Движение звеньев 2–4 рассматривается в вертикальной плоскости. • Выделяются горизонтальная проекция ρ и высота Z. • Суммарная ориентация схвата:
P = [X, Y, Z]ᵀ
• Метод задаёт строгое аналитическое описание всей кинематической цепи.
Главный результат
ρmax = L₁ + L₂ + L₃ = 101 + 94 + 169 = 364 мм
364 мм ≥ 360 мм → требуемая рабочая зона обеспечена

## Slide 9
Аналитическое решение обратной задачи кинематики(ОЗК)
7
Метод Пола
Последовательное умножение на обратные матрицы позволяет декуплировать переменные и получить аналитическое решение без итерационного поиска.
q₁ — азимутальный угол основания
q₃ — угол локтя через параметр достижимости
q₂ — угол плеча
q₄ — угол запястья
Результат: получен неитерационный алгоритм расчёта суставных координат, пригодный для последующей реализации в системе управления манипулятором.
Алгоритм вычисления углов

## Slide 10
Статический анализ крутящих моментов
Крутящий момент формируется полезной нагрузкой и собственными массами звеньев манипулятора.
8
Математическая модель момента M₂
Аналогично рассчитаны моменты M₃ и M₄ для локтевого и запястного суставов.
Компонент | Обозначение | Масса (кг)
Плечо (Link 2) |  | 0.026
Предплечье (Link 3) |  | 0.053
Модуль запястья |  | 0.095
Номинальная нагрузка |  | 0.500
Компонент | Обозначение | Масса (кг)
Плечо (Link 2) |  | 0.026
Предплечье (Link 3) |  | 0.053
Модуль запястья |  | 0.095
Номинальная нагрузка |  | 0.500
Расчетная схема и допущения
Учитываются массы всех звеньев модуля запястья и полезной нагрузки .
Рассматривается наиболее нагруженный режим — полное горизонтальное вытяжение.
Исходные массовые параметры
M₂max = 2,12 Н·м; M₃max = 1,47 Н·м; M₄max = 0,89 Н·м

## Slide 11
Динамическая верификация в Simscape Multibody
Входной закон движения
• Многотеловая модель построена в Simscape Multibody • Для Joint 2 задан гармонический закон движения • Регистрируются динамические моменты M₂, M₃, M₄
сустав | Аналитика (Статика) | Simscape (Динамика) | Отклонение (%)
Сустав 2 | 2,12 Н·м | 2,33 Н·м | +9,91%
Сустав 3 | 1,47 Н·м | 1,65 Н·м | +12,24%
Сустав 4 | 0,89 Н·м | 1,09 Н·м | +22,47%
q₂(t) = −0,5π·sin(0,2πt)
Динамический момент во втором суставе
Сравнение статического расчёта и динамической модели
Пиковый скоростной режим
= 2,33 Н·м
Крутящий момент, (Н·м)
для выбора сервоприводов используются динамические значения Simscape: 2,33 / 1,65 / 1,09 Н·м.

## Slide 13
Параметр (Характеристика) | LX-15D (Базовый) | LX-225 (Усиленный)
Крутящий момент (7.4В) | 1.67 Н·м (17 кг·см) | 2.45 Н·м (25 кг·см)
Скорость вращения | 0.22 сек/60° | 0.20 сек/60°
Собственная масса | 43 г | 63 г
Ток блокировки | 2.4 ~ 3.0 А | 4.0 А
Рабочее напряжение | 6.0 ~ 8.4 В | 6.0 ~ 8.4 В
Протокол связи | UART (шина) | UART (шина)
Точность позиционирования | 0.3° | 0.3°
Сравнительные характеристики сервоприводов Hiwonder
LX-225
LX-15D

## Slide 14
Выбор и распределение сервоприводов
Стратегия выбора: усиление наиболее нагруженного плечевого сустава и облегчение дистальных звеньев.
Chart: 
| Joint 2 | Joint 3 | Joint 4
Требуемый момент | 2.33 | 1.65 | 1.09
Момент сервопривода | 2.45 | 1.67 | 1.67
Сравнение характеристик и выбор
Сустав | Требуемый момент | Выбранный сервопривод | Момент сервопривода | Коэффициент запаса
Joint 2 | 2,33 Н·м | LX-225 | 2,45 Н·м | 1,05
Joint 3 | 1,65 Н·м | LX-15D | 1,67 Н·м | 1,01
Joint 4 | 1,09 Н·м | LX-15D | 1,67 Н·м | 1,53
Joint 1 Joint 5 | < 0,5 Н·м | LX-15D | 1,67 Н·м | > 3
Вывод: усиленный сервопривод LX-225 устанавливается в плечевом суставе Joint 2, а остальные суставы комплектуются более лёгкими сервоприводами LX-15D.

## Slide 15
Заключение
Итоги работы
• Обоснована 5-осевая конструктивно-кинематическая схема манипулятора. • Разработана 3D/Simscape-модель и проверена корректность движения. • Построены модели ПЗК и ОЗК для расчёта положения TCP и суставных углов. • Выполнен статический и динамический анализ моментов в суставах. • На основе динамических пиков выбрана конфигурация сервоприводов.
Основные результаты
• Рабочий радиус: ρmax = 364 мм ≥ 360 мм • Номинальная нагрузка в расчёте: 0,5 кг • Пиковые моменты Simscape: 2,33 / 1,65 / 1,09 Н·м • Выбранные сервоприводы: LX-225 для Joint 2, LX-15D для остальных суставов

## Slide 16
Спасибо за внимание!
Контакты